NK4500使用说明书

一 开机

1 安装两节7号电池，注意底部正负极符号，避免电池装反

2 进入开机界面，3秒钟后进入时间设定界面，第一次启动仪器或每一次安装电池都会进入时间设定界面，按▲或▼符号设定时间，完成后按键退出界面

3 以后每次按键开机，按键人工存储数据，按键开启背景灯

二 方向标定

NK4500可以测量风向，第一次开机或每次安装电池以后都要标定方向，标定方法：

1 将NK4500垂直放置在水平桌面上，不能倾斜，随机附赠的塑料块可以帮助你使仪器垂直

2 将风叶罩打开

3 开启仪器，按开机，再按键进入主菜单，按▲或▼选择system，按键进入系统设置，然后选择compass cal，按键进入，界面会提示你转动仪器3圈，大约10秒钟转动一圈，按键进入标定界面，开始标定，标定完毕后系统会自动提示标定完毕

三 系统设定

开机后按键进入主菜单，可以进行系统设定，系统选项包括：

1 off：关机

2 Memory options:进入后可以选择Clear log（清除数据）、Reset MMA（清除最大值、最小值和平均值）、Auto Store（自动存储数据）、Store rate（存储速率）、Overwiter（覆盖数据）、Man store(人工存储数据)

3 Measurements:选择需要测量的项目，默认是全选

4 Graph Scale：进入可以修改风速、温度、湿度、压力、海拔和密度高度的图片刻度

5 Units：选择测量项目的单位

6 User Screens：包含3个User Screens，可以修改每个User Screens所包含的测量项目

7 System：进入后可以修改屏幕对比度、自动关机时间、数字罗盘标定、压力标定和湿度校正

8 Date&Time：设定时间和日期

9 Language：选择语言

10 Restore：恢复米制、英制和默认

四 浏览数据

1 按键开机后进入到测量界面，按▲或▼可以依次浏览时间、风向、风速、顺风、逆风、温度、风寒、湿度、热力指数、露点温度、湿球温度、气压、海拔、密度高度、User Screen1、User Screen2、 User Screen3的实时数据。

2 在每一个测量界面按 或可以浏览每个选项存储的数据和图表，例如温度，进入温度测量界面，按 或

可以察看温度的最大值、最小值和平均值和温度图表

3 其他测量选项的浏览方法相同

五 下载数据

1 安装Kestrel Communicator软件

2 开启仪器，用数据线连接到计算机上，打开软件

3 选择好COM Port,点击Load from Kestrel Track图标，连接上仪器后，软件右侧出现仪器的型号和图片，如图

4 Device control：Set Date/Time from PC(设置仪器时间与电脑同

步)、Clear Data Log(清除数据)、Restore Unites Defaults(恢复仪器默认设置)、Restore Default Pressure Cal（恢复默认的压力校正值）

5 点击Data Log，如图

6 在这个界面可以查看到所有的数据，Chart data:可以使数据转换成图表的形式，既可以选择所有数据也可以选择数据；Export data:导出数据，可以导出所有数据也可以选择性导出。

六 说明

1.自动存储设置内存使用

| 自动存储间隔 | 可使用时间 | 自动存储间隔 | 可使用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2sec | 1hr,6min,40sec | 10min | 13day,21hr,20min |
| 5sec | 2hr,46min,40sec | 20min | 27day,18hr,40min |
| 10sec | 5hr,33min,20sec | 30min | 41day,16hr |
| 20sec | 11hr,6min,40sec | 1hr | 83day,8hr |
| 30sec | 16hr,30min | 2hr | 166day,16hr |
| 1min | 1day,9hr,20min | 5hr | 416day,16hr |
| 2min | 2day,18hr,40min | 12hr | 1000day, |
| 5min | 6day,22hr,40min |  |  |

2.出厂默认设置

| 设置选项 | 状态 |
| --- | --- |
| 自动存储Automatic Data Store | 开 |
| 存储时间间隔Data Store Rate | 1小时 |
| 数据覆盖Data Overwrite | 开 |
| 手动存储Manual Data Store | 开 |
| 用户自定义屏幕User Screen 1 | 风速、温度、湿度 |
| 用户自定义屏幕User Screen 2 | 湿度、露点、湿度球 |
| 用户自定义屏幕User Screen 3 | 压力、海拔、密度高度 |

*密度高度：通过高拔值来表示空气密度，通常用于航空。

仪器安装

1 仪器所包含的附件

2 将两节风向杆合在一起，一头连接上风向标，一头连接到底座，然后将底座连接到三脚架上

3 调节底座上的水平气泡，使底座水平，然后将NK4500放到底座上

4 将NK4500通过界面和数据线连接到计算机上